## Slide 1
ClientPort
用户请求
ClientSession
HTTP服务 通信
ServerPort
ServerSession
真实端口
HTTP服务 连接
建立连接
进行通信
1
1
1
3
2
2
2
2
3
1、用户发起连接，ClientPort收到连接信息后向ServerPort发起连接请求，ServerPort返回一个唯一的sessionId;
2、ClientPort根据sessionId新建一个ClientSession，ServerPort根据sessionId新建一个ServerSession；
3、用户->ClientSession->HTTP服务 通信->ServerSession->真实端口的通道建立完成。
4、用户发送TCP请求至ClientSession，携带的字节被放入缓冲区C；真实端口返回的字节被放入缓冲区S；当通信http请求发起时，取走C中的字节以http post的方式发到ServerSession，并将S中的字节由http response带回ClientSession，最后转回给用户。
4
4
4
4
HTTP端口做代理原理
C
S

## Slide 2
HTTP端口做内网穿透原理
ServerPort
ClientPort
1、用户发起连接，ClientPort轮询发http请求给ServerPort，检查是否有客户端连接
2、当有客户端连接建立时，生成一个sessionId，通过步骤1所述http轮询通道返回到ClientPort，同时建立ClientSession、ServerSession
3、用户->ServerSession->HTTP服务 通信->ClientSession->真实端口的通道建立完成
4、用户发送TCP请求至ServerSession，携带的字节被放入缓冲区S;真实端口返回的字节被放入缓冲区C；当通信http请求发起时，取走C中的字节以http post的方式发到ServerSession，取走S中的字节由http response带回ClientSession，最后转回给用户。
1
用户请求
2
ServerSession
3
2
HTTP服务 连接
HTTP服务 通信
ClientSession
2
真实端口
3
4
4
4
4
C
S

## Slide 4
SSH端口（22）
SSH代理端口（10022）
linux连接工具
公司笔记本
家里的台式机
公网服务器
111.222.33.44
HPPT
HPPT
192.168.0.2

## Slide 5
linux连接工具
公司笔记本
网关服务器
应用服务器
nginx(80端口)
SSH端口（22）
SSH代理端口（10022）
111.222.33.44
192.168.0.1
无公网IP
192.168.0.2
HPPT
HPPT

## Slide 6
linux连接工具
公司笔记本
网关服务器
应用服务器
SSH端口（22）
SSH代理端口（10022）
111.222.33.44
192.168.0.1
无公网IP
192.168.0.2
HPPT
HPPT

## Slide 7
ss.jar
linux连接工具
公司笔记本
公网服务器
nginx(80端口)
SSH代理端口（10022）
sc.jar
SSH代理端口（20022）
同事的电脑
linux连接工具
cc.jar
SSH端口（22）
家里的台式机
cs.jar

## Slide 8
TransmitServer
TransmitClient
Transport
TransmitClient
Transport
Transport
Transport
用户/目标端口
用户/目标端口
point
point
Transport
receiver；
abstract void send(bts);
void receive(bts);
receive
send
send
receive
receive
send把字节发送出去
receive把字节交给receiver去处理。
receiver可以是point或另一个Transport
TransmitServer/Client负责调度Transport
Transport负责字节传输
point负责对接用户/目标端口/sc/ss

## Slide 9
TransmitServer
TransmitClient
Transport
TransmitClient
Transport
Transport
Transport
用户/目标端口
用户/目标端口
point
point
receive
send
send
receive
receive
TransmitServer
Transport
Transport
receive
send

## Slide 10
SSH端口（22）
linux连接工具
A
B
C
HPPT
HPPT
SSH代理端口（10022）
111.222.33.44
192.168.0.2
172.16.1.2

## Slide 11
HPPT

## Slide 12
SSH
DB
SSH
DB
your computer
server
your computer
server

## Slide 13
Server
ClientPort
Client
ServerPort
真实端口
用户
本地端口
缓冲池
缓冲池
缓冲池
缓冲池
1
2
3
4
打包
拆包
缓冲池
缓冲池
每个客户端一个
打包